## Slide 1: СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ДОЗ МЕДИЦИНСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
В. Ф. Миненко, К. А. Веренич, С. А. Кутень
(Институт ядерных проблем Белорусского государственного университета)

## Slide 2: Введение
Chart: 
| 1988 | 1993 | 2000 | 2008 | 2020
Годовая эффективная доза на душу населения от диагностических медицинских радиологических исследований | 0.37 | 0.33 | 0.43 | 0.65 | 0.57
Причины тренда
1) переход от пленочной рентгенографии к цифровой;
2) распространение компьютерной томографии.
Рост средней годовой дозы облучения пациентов от диагностических медицинских исследований вынуждает:
создавать новые диагностические аппараты, снижающими лучевую нагрузку на пациента
создавать новые методы оценки и контроля доз в сеансах облучения.
[UNSCEAR, 2021]
Notes: С конца 20-го столетия наблюдается монотонный рост средней годовой дозы облучения пациентов от диагностических медицинских исследований [UNSCEAR, 2021]

## Slide 3: Вычислительные фантомы для оценки доз в сеансах облучения
Проводятся вычисления доз облучения человека с помощью гибридных вычислительных фантомов нового поколения. Гибридные вычислительные фантомы сочетают в себе черты использовавшихся ранее стилизованных и воксельных фантомов.
3D rendering of skeleton models of (A) ORNL stylized Workshop II. 2007]
Mesh-type reference computational phantom (201
Notes: Международная комиссия по радиологической защите опубликовала референтные вычислительные фантомы взрослых мужчины и женщины (англ. mesh-type reference computational phantoms – MRCP), в которых тело и внутренние органы моделируются трехмерными поверхностями, состоящими из многоугольников

## Slide 4: Характеристика вероятности возникновения стохастических эффектов
Для характеристики вероятности возникновения стохастических эффектов облучения используется понятие эффективная доза [ГН «Критерии оценки радиационного воздействия». 25.01.2021 № 37.]
Эффективная доза может быть применена для сравнения доз от медицинских процедур, которые облучают разные области тела [ICRP Publication 147].
Из-за высокой неопределенности в конечном влиянии облучения на здоровье при низкой дозе (до 100 мГр) эффективную дозу можно рассматривать лишь как приблизительный индикатор возможного риска [ICRP Publication 147].
Как правило, значения, используемые в инструкциях по определению эффективной дозы облучения пациента, относятся к условному лицу, а не к какому-либо конкретному человеку [ICRP Publication 147].

## Slide 5: Оценка доз медицинского облучения пациентов в Беларуси
В Беларуси общепринято проведение оценки только эффективной дозы облучения пациентов при диагностических исследованиях.
Для этого утверждены инструкции по применению, в которых изложены методы оценки эффективной дозы.
В инструкции 2016 года эффективная доза оценивается по значениям радиационного выхода и дозовым коэффициентам перевода от радиационного выхода к эффективной дозе для различных возрастных групп и видов медицинских исследований с применением рентгеновского излучения.

## Slide 6: Компьютерные программы для оценки доз облучения пациентов
Оценка доз облучения в органах и тканях проводится с помощью компьютерных программ.
1) Программы одного типа представляют собой только интерфейсы к базе данных, в которой хранятся рассчитанные дозовые коэффициенты для расчета доз облучения.
2) Второй тип представляет собой полноценные вычислительные средства, большинство из которых реализует расчет переноса рентгеновского излучения в вычислительных фантомах человека методом Монте-Карло.

## Slide 7: Материалы и методы
Инструкция по применению «Стандарты рентгенографических исследований детей». Утв. 29.09.2003.
Рассчитаны дозы облучения при проведении рентгенографии для следующих проекций:
1) голова в передне-задней, задне-передней и боковой проекциях;
2) органы грудной клетки в передне-задней и задне-передней проекциях;
3) позвоночник передне-задней и заднее-передней проекциях;
4) область брюшной полости в передне-задней и заднее-передней проекциях.
Расчеты проведены для новорожденных и детей в возрасте 5 лет.
Перенос рентгеновского излучения рассчитывался с помощью компьютерной программы MCNPX 2.6, реализующей перенос излучения методом Монте-Карло.
Notes: Нами решена задача вычисления доз облучения в органах и тканях пациентов детского возраста при выполнении рентгенографии.
Информация о параметрах рентгенологических исследований бралась из инструкции по применению «Стандарты рентгенографических исследований детей». Утв. 29 сентября 2003.

## Slide 8: Результаты
В результате расчета получены значения доз в 29 органах и тканях, с использованием которых рассчитывается эффективная доза, а также доза в хрусталике глаза и доза на входной поверхности фантома по оси пучка.
Рассчитанные значения преобразовывались в конверсионные коэффициенты для вычисления доз в органах и тканях на основе радиационного выхода рентгеновского аппарата. Затем дозовые коэффициенты заносились в базу данных, созданную в СУБД Microsoft Access.

## Slide 9: Результаты
Зависимость конверсионного коэффициента для эффективной дозы от напряжения на рентгеновской трубке при рентгенографии органов грудной клетки
Notes: Рассмотрим процедуру рентгенографии «Органы грудной клетки» в задне-передней проекции. На слайде изображены зависимости конверсионного коэффициента для эффективной дозы от напряжения на аноде рентгеновской трубки для двух значений фильтра излучения.

## Slide 10: Результаты
Для удобства работы с базой данных создано программное средство «Оценка доз» на языке Visual Basic .NET. Данное программное средство позволяет вводить параметры пациента и процедуры и рассчитывать дозы в органах и тканях из имеющихся дозовых коэффициентов.
Работа выполнена по заданию ГПНИ «Энергетические и ядерные процессы и технологии» на 2021-2025 годы.
https://github.com/kutsen/doseassessment
Notes: В

## Slide 11: Спасибо за внимание